# OCENA TECHNICZNA

budynku garażowego

zlokalizowanego na działce nr ewid. 3444/4

położonej

przy ulicy 3 Maja 29 w Augustowie

Właściciel:	Starostwo Powiatowe w Augustowie

ul. 3 Maja 29

16-300 Augustów

listopad 2014

Opinia techniczna w sprawie budynku garażowego położonego na działce nr 3444/4 przy ulicy 3 Maja 29

Opis budynku:

- Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 195 m2,

- Rok budowy 1965 r.,

- Budynek murowany, parterowy kryty blachą,

- Fundamenty betonowe wylewane,

- Ściany nadziemia z pustaków betonowych. Konstrukcja dachu drewniana pokrycie dachu -blacha stalowa ocynkowana.

W wyniku oględzin stwierdzono, że w ostatnim boksie garażowym powstały peknięcie na ścianie szczytowej oraz pęknięcie nadproża nad drzwiami.

Pęknięcie spowodowane zostało robotami podczas prowadzenia kolektora sanitarnego w pobliżu budynku. W wynku nierównomiernego osiadania pękła ściana szczytowa wraz z fundamentem i odchyliła się od pionu o około 8 cm. W wyniku czego posadzka wewnątrz osiadła około 12 cm.

Pęknięcie ściany spowodowało, że nadproże nad drzwiami odzieliło się od ściany szczytowej i trzyma się na ościeżnicy drzwiowej. Dlatego, docelowo winno się wzmocnić fundament podbijając go, wykonać przemurowanie ściany z wykonaniem wieńca spinającego ściany oraz nowe nadproże.

W trybie awaryjnym proponuje się podstemplowanie nadproża i więźby, aby w momencie obciążenia więźby dachowej śniegiem nie spowodować awarii budowlanej.

Ponadto, należy ankrami spiąć i połączyć więźbę ze ścianą.

Stemple o wymiarach 12x12 cm postawić na podwalinie wypoziomowanej na posadzce.

Stemple skrecić śrubami M20 z podobnymi z zamocownymi na zewnątrz.

Ponadto, należy skuć słabe elementy tynku i ściany.

W celu uszczelnienia budynku pęknięcia wypełnić pianką rozprężną.

Materiał stempli - drewno K27 impregnowane.

# Text boxes

AG

# USŁUGI INWESTYCYJNE  AG

16-300 Augustów  ul. 3-go Maja 42   tel.609096312, 661592921

upkag@su.onet.pl